mastolaskelmien sisältö

Johdanto

Maston lujuuslaskelmat perustuvat TRY:n ohjeen ”Maston suunnittelun lähtötiedot” mukaisiin maston tilaajalta saataviin perustietoihin, joista oleellisia ovat:

- Luotettavuus- ja toteutusluokka

- Maastotyyppi, sijaintipaikka ja korkeus ympäristöstä

- Antennien ja kaapelien tuulipinnat ja sijainnit mastossa

- Tuulennopeus ja jääkuorma, mikäli poikkeavat normaalista

- Kallistuma- ja kiertymävaatimukset

Lujuuslaskelmat on dokumentoitava siten, että niistä ilmenevät alla mainitut kohdat soveltuvin osin.

Yhteenveto perustiedoista

- Maston perustiedot (tyyppi, korkeus, sijainti, luokka)

- Tiedot rakenteesta (materiaalit, dimensiot, profiilit ym.)

- Harusten lopulliset koot ja alkukireydet sekä ankkurietäisyydet

- Materiaalien lujuudet ja materiaalikertoimet

- Haruskokoonpanojen lujuus (kiinnikkeiden vaikutus)

- Maston yleispiirustus liitteeksi

Kuormitustiedot

- Maastotyyppi, tuulennopeudet

- Jääkuormat rungossa ja haruksissa

- Kuormitustapaukset

- Kallistuma- ja kiertymävaatimukset

Antennitiedot

- Tyyppi, korkeus, tuulipinta, paino, suunta

- Tikkaat ja kaapelit, tuulipinta ja paino

- Suojaavat vaikutukset

Laskentamenetelmä, tietokoneohjelma

Standardien vaatimien parametrien arvojen määritys

- Muotokertoimet

- Dynaaminen kerroin CsCd

- Kukkulakerroin Co

- Osakuormien määrittely

- Jne.

Muut laskelmiin ja mitoitukseen vaikuttavat seikat

Laskelmien tulokset

- Muodonmuutokset käyttötilassa

- Voimat, jännitykset ja käyttöasteet maston eri osissa

- Erittely kuormitustapauksittain

- Detaljien mitoitus (kaiteet, tasot, haruskiinnikkeet, erikoisliitokset tms.)

- Perustuksiin tulevat voimat

- Harusten kiristystaulukko (asennuslämpötilat)

- Tietokonelaskelmat liitteeksi

Tulosten ja maston lujuuden loppuarviointi (lujuusreservi yms.)